Самолёт-носитель

В. Н. Ермаков

1

2

3                                                                                           5

4

1

1 – турбореактивный двигатель (ТРД); 2 – обтекатель; 3 – многоразовый космический корабль; 4 –свободный объём кислородного бака (в нём центр тяжести при взлёте и заправки в воздухе); 5 – бак жидкого водорода (внутри кислородного бака).

Взлёт горизонтальный на керосине. Переключение на водород происходит после заправки в воздухе жидким кислородом от самолёта-заправщика.

Кислород поступает в компрессор ТРД, где смешивается с воздухом. Турбина охлаждается водородом. Этим достигается высокая мощность ТРД.

На большой высоте кислород подаётся непосредственно в камеру сгорания, которая запирается на входе, а на выходе поворотные лопатки, потеющие водородом, отклоняют поток газа и ограничивают скорость вращения турбины. Таким образом, ТРД превращается в ракетный двигатель.

На максимальной высоте, в условиях вакуума, открываются лепестки обтекателя 2. Корабль 3 выталкивается силой инерции (при работающих ТРД). Самолёт-носитель возвращается в плотные слои атмосферы, планирует и совершает посадку как обычный самолёт.