СУХАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Тепловые электростанции расходуют много пресной воды на охлаждение. Высокая труба с потоком атмосферного воздуха может заменить градирню. Применение сжатого газа в качестве рабочего тела сделает тепловую машину электростанции такой же неприхотливой в обслуживании, как двигатель Стирлинга.

Турбина 1, электрогенератор 2, компрессор 3, высокая труба-охладителя 4, теплообменник-нагреватель 5. Источник тепла, например, ядерный реактор 6. В последнем случае рабочий газ – гелий; к нему не прилипает радиация.

# Text boxes

воздух

Теплоизолятор

Рабочий газ

5

4

6

1

2

3